ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87474460, 87474459

ГОСТ Р 53734.4.9-2012 (МЭК 61340-4-9:2010) «Электростатика. Часть 4.9. Методы испытаний для прикладных задач. Одежда».

ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования (Издание с Поправкой)».

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

87474460 Костюм антистатический Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, черный/красный

87474459 Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, т.синий/васильковый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

Рис.1. Эскиз Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, т.синий/васильковый,  куртка.

Вид спереди.

Рис.2. Эскиз Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, т.синий/васильковый,  куртка.

Вид  сзади.

Рис.3. Эскиз Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, т.синий/васильковый, полукомбинезон.

Вид спереди и сзади.

Рис.4. Эскиз Костюм антистатический Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, черный/красный, куртка.

Вид спереди.

Рис.5. Эскиз Костюм антистатический Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, черный/красный, куртка.

Вид сзади.

Рис.6. Эскиз Костюм антистатический Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, черный/красный, полукомбинезон.

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к,  предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с  ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования»,  ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц, четыре расположены на супатной застёжке и одна сквозная по верху борта. По талии проложена внутренняя кулиса.

Полочки с отрезными кокетками из отделочной ткани. По шву притачивания кокеток полочек и спинки настрочена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50мм. На полочках расположены верхние и нижние накладные карманы с клапанами, застегивающимися на ленту «контакт». Клапаны верхних накладных карманов верхним срезом входят в шов притачивания кокетки.

На нижней части полочек располагаются накладные карманы, нижний срез которых уходит в подгибку низа, боковые срезы – в боковые швы (боковой срез клапана не входит в боковой шов).

Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край левого нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки).

Под клапаном верхнего кармана левой полочки расположена петля из репсовой ленты для бейджа.

С изнаночной стороны левой полочки расположена этикетка ФИО (под нижним карманом).

Cпинка с отрезной кокеткой из отделочной ткани. По шву притачивания кокетки спинки настрочена светоотражающая полоса шириной 50мм.

Рукава втачные, двухшовные.  Верхняя часть рукава из отделочной ткани, по низу рукавов проложена СОП шириной 50мм. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной отложной. К нижнему воротнику на петли и пуговицы крепится капюшон.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

В горловину вставлена вешалка из основной ткани и основная этикетка.

Полукомбинезон (далее п/к) прямого силуэта с застёжкой на две петли и пуговицы в левом боковом шве, застежка-гульфик на две петли и пуговицы.

П/к с притачной грудкой и поясом. Грудка с накладным карманом и клапаном, застёгивающимся на две ленты «контакт». С изнаночной стороны грудки настрачивается этикетка ФИО под накладной карман.

На передних половинках расположены боковые накладные карманы с наклонным входом и наколенники, нижним срезом входящие под СОП.

Задние половинки п/к с цельнокроеной спинкой. Спинка с кулисой и внутренней эластичной лентой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.

В области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

К нижнему срезу обтачки спинки прикреплена этикетка основная.