ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

к  ГОСТ 12.4.303-2016  «Одежда специальная для защиты от пониженных

температур. Технические требования».

87481110 Жилет утепленный База (тк.Смесовая,210), т.синий

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро:

Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Токарева А.Р.

20 февраля 2021

Рис. 1. Эскиз Жилет утепленный База (тк.Смесовая,210), т.синий

вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Жилет утепленный База (тк.Смесовая,210)  предназначен для защиты от пониженных температур, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016  «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Жилет   прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму- «молния».

Полочки с боковыми накладными карманами. В шов настрачивания левого кармана вставляется тканая этикетка-флажок «Факел» (см.эскиз). Боковые срезы кармана входят в боковые швы жилета, нижние срезы – в подгибку низа изделия. На внутренний карман  левой полочки настрочена этикетка ФИО.

Спинка цельнокроеная.

Горловина с V-образным вырезом.  В шов обтачивания горловины спинки вставляется этикетка основная и вешалка, и  настрачивается отделочной строчкой (см. эскиз).

Утеплитель притачивается к деталям верха и простеган  параллельными горизонтальными строчками. В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани верха.