ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87479247

к ГОСТ  12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

87479247 Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

09 августа 2021г.

Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый.

Куртка, вид спереди

Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый.

Куртка, вид сзади

Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый.

Полукомбинезон, вид спереди.

Рис. 4. Эскиз Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый.

Полукомбинезон, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Фаворит-2 (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ  12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму -«молния» и ветрозащитной планкой с патами из контрастной ткани, застёгивающейся  на пять участков ленты -контакт. Ветрозащитная планка по горловине доходит до отлёта воротника-стойки. Куртка с притачным утеплителем и съёмным утеплённым капюшоном.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. В шов притачивания кокеток вставлен кант контрастной ткани. Полочки с верхними накладными карманами со складкой по центру кармана и с утеплёнными клапанами, застёгивающимися на ленту -«контакт» и патой из контрастной ткани. Верхний срез клапанов входит в шов притачивания кокеток полочек, боковой срез клапана входит в пройму. Боковой срез верхнего кармана входит в рельефный шов полочки.

В шов притачивания кокетки под клапан левой полочки   вставлена петля для бейджа из репсовой ленты (по рассечке в лекалах).

В рельефном шве полочек расположены внутренние карманы, вход в карманы декоративно отстрочен двумя строчками в виде листочки. В шов настрачивания верхнего кармана на левой полочке вставлена этикетка-флажок Факел по рассечкам в лекалах (см. эскиз).

Рукава втачные, двухшовные с усилительными накладками в области локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Верхний шов рукава совпадает с плечевым швом куртки.

Воротник втачной, стойка. В шов втачивания верхнего воротника вставлены тесьма -«молния» для пристёгивания капюшона и планка капюшона. В шов втачивания нижнего воротника вставляется вешалка и основная этикетка.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Капюшон   регулируется по лицевому вырезу шнуром с двухдырочными фиксаторами, выходящим через люверсы. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт. Жесткая часть ленты- контакт нашивается на лицевую сторону правой подбородочной части капюшона насквозь. Мягкая часть нашивается на обтачку левой подбородочной части капюшона (не насквозь).

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен верхний накладной карман из основной ткани застегивающийся на ленту-контакт. На внутренний накладной карман подкладки настрочена этикетка ФИО. Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней. В шов стачивания верхней и нижней частей рукавов притачивается трикотажный манжет с обтачками.  Утеплитель с подкладкой простёганы вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой в лекалах.  В левый боковой шов подкладки вставляются запасные лоскуты.

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной застёжкой на открытую тесьму «молния», с притачной грудкой и вставкой по среднему шву передних половинок.

На грудке слева накладной карман.

Передние половинки брюк с боковыми карманами с наклонным входом, с наколенниками.

Задние половинки цельнокроеные. По линии талии настрочена эластичная тесьма.

Бретели регулируются при помощи фастексов и открытой эластичной тесьмы.

Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками.

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО (см. схему).