ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

87468135 Костюм зимний Эксперт-Антистат МВО (тк.Смесовая,245) п/к, т.синий/васильковый

Согласовано: Ненадова И.А.

Конструктор: Дунаева А.

Технолог: Онучина О.А.

Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Эксперт-Антистат. Куртка, вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Эксперт-Антистат. Куртка, вид сзади.

Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Эксперт-Антистат. Подстежка, вид спереди и сзади.

Рис. 4. Эскиз Костюм зимний Эксперт-Антистат. Полукомбинезон, вид спереди.

Рис. 5. Эскиз Костюм зимний Эксперт-Антистат. Полукомбинезон, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний «Эксперт-Антистат МВО» предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм Эксперт-Антистат МВО состоит из куртки со съемной подстежкой и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-молнию и двумя утеплёнными ветрозащитными планками: внешней и внутренней. Внутренняя планка с надставкой из флиса в верхней внутренней части. Куртка с притачной утепленной подкладкой, со съёмным утеплённым капюшоном. В горловину вставлена планка из подкладки с тремя петлями для крепления утепленной подстежки. Над планкой в горловине вставлены вешалка из ткани верха и основная этикетка.

Полочки состоят из трех частей: кокетка, верхняя и нижняя. Верхние части полочек и кокетки выполнены из отделочной ткани. Шов стачивания верхней и нижней частей полочек наклонный. На шов стачивания (на верхней части полочек) настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм. На левой верхней части полочки расположен накладной карман с клапаном, застегивающийся на ленту-контакт. На накладном кармане левой полочки настрочен обтачное окошко для бейджа, застегивающееся на ленту контакт по вертикальной стороне (со стороны центральной застежки. В нижний край переднего среза левого нагрудного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел». На правой верхней части полочки расположен накладной карман, на который настрочен карман-портфель под рацию. Верхние срезы правого накладного кармана и кармана под рацию расположены на одном уровне. Правый карман верхней части полочек застегивается на клапан с лентой-контакт. Клапаны карманов верхней части полочек входят в шов притачивания кокеток. Карманы и клапаны верхних частей полочек, а также окантовка окошка для бейджа выполнены из отделочной ткани.

Нижние части полочек с вертикальным делением со стороны центральной застежки. На боковой детали нижней части полочек расположен накладной карман, тремя сторонами входящий в боковой шов, шов притачивания центральной детали полочки и в подгибку низа изделия. Верхний срез нижних карманов накрыт клапаном, который входит в боковой шов и шов притачивания центральной детали полочки.

Внешняя ветрозащитная планка утеплена, застегивается на четыре участка ленты-контакт.

Спинка состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть выполнена из отделочной ткани. На верхней части спинки по шву стачивания частей спинки настрочена СОП шириной 50 мм.

Рукава втачные. Рукава с горизонтальным делением. Верхняя часть рукава выполнена из отделочной ткани. Нижняя часть рукава с локтевым швом. В верхней части рукава настрочена СОП 50 мм. Низ рукава с манжетой. Манжета с внутренней резинкой и надставкой.

Воротник втачной, стойка. Верхний воротник выполнен из отделочной ткани. Нижний воротник выполнен из флиса. В шов притачивания верхнего воротника и основного изделия вставлена планка с одной частью тесьмы-молния для пристегивания капюшона.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом. В подгибке низа куртки проложен шляпный шнур, выходящий через петли в области боковых швов. Шнур фиксируется на держатели в боковых швах подкладки, регулируется двухдырочными фиксаторами.

Капюшон утеплённый состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. Центральная часть с патой, застегивающейся на ленту-контакт для регулировки капюшона по объему. В шов притачивания обтачки лицевого выреза к подкладке вставлена кулиса, в которой пролежен шнур. Шнур регулируется двухдырочным фиксатором. Капюшон с козырьком, простеганным согласно лекалам. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт. Жесткая часть ленты-контакт настрачивается на лицевую сторону правой подбородочной части капюшона насквозь. Мягкая часть настрачивается на обтачку левой подбородочной части капюшона (не насквозь).

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен накладной карман, застёгивающийся на ленту-контакт. На карман настрочена этикетка ФИО. Подкладка с внутренней кулисой по талии, с проложенным в кулисе полиэфирным шнуром. Свободные концы шнура с наконечниками, регулируются фиксатором. Шнур выходит через петли в подкладке. Рукава двухшовные. В горловине подкладки и в борта вставлены планки с петлями для крепления подстежки. В плечевых швах (в области проймы), в боковых швах (вверху и внизу), в рукавах (в рукавно-боковом шве) вставлены отрезки тесьмы для привязывания подстежки.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи отрезка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Подстежка простегана согласно лекалам. На левую полочку подстежки с внутренней стороны настрочен накладной карман. На карман настрочена этикетка ФИО. Левая полочка с надставкой из ткани верха. Рукава подстежки двухшовные (с локтевым швом). Низ рукавов обработан трикотажной манжетой. Горловина, борт и низ изделия обтачные. В горловину вставлена этикетка основная и вешалка.

В плечевых швах (в области проймы), в боковых швах (вверху и внизу), в рукавах (в рукавно-боковом шве) вставлены отрезки тесьмы для привязывания подстежки к подкладке куртки. Для крепления к куртке на правой полочке подстежки с внутренней стороны и на левой полочке с внешней стороны расположены по 5 пуговиц. В области горловины расположены 3 пуговицы с внутренней стороны.

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния». Низ молнии с надставкой.

Передние и задние половинки с отрезной грудкой и спинкой, с четырьмя шлевками (2 на грудке, 2 на спинке). Передние половинки с боковыми наклонными карманами. На передних половинках расположены наколенники, нижним срезом уходящими под СОП. На левой грудке расположен накладной карман, застегивающийся на пату с лентой-контакт.

На передних и задних половинах в области голени настрочена светоотражающая полоса шириной 50 мм.

На спинке в области талии настрочена кулиса с внутренней эластичной тесьмой для прилегания изделия по фигуре. Кулиса расположена между шлевок спинки.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

На боковых швах расположены накладные карманы, с клапаном, застегивающимся на два участка ленты-контакт.

Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25мм.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО.