ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87472947

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

87471412 Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.синий/васильковый

87471414 Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.серый/красный

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Смирнова Т.Р.

14.02.2022

Рис. 1. Эскиз Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.синий/васильковый

Куртка, вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.синий/васильковый

Куртка, вид сзади.

Рис. 3. Эскиз Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.синий/васильковый

Полукомбинезон, вид спереди.

Рис. 4. Эскиз Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.синий/васильковый

Полукомбинезон, вид сзади.

Рис. 5. Эскиз Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.серый/красный

Куртка, вид спереди.

Рис. 6. Эскиз Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.серый/красный

Куртка, вид сзади.

Рис. 7. Эскиз Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.серый/красный.

Полукомбинезон, вид спереди.

Рис. 8. Эскиз Костюм Вираж-2 (тк.Смесовая,260) п/к, т.серый/красный

Полукомбинезон, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм Вираж-2 предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-молнию и внешней ветрозащитной планкой, застегивающейся на четыре ленты-контакт. Низ куртки на поясе с внутренней резинкой в области боковых швов.

Полочки и спинка с кокетками, выполненными из отделочной ткани. По нижней части кокеток полочки и спинки настрочена СОП шириной 50мм. Полочки и спинка с притачными боковыми частями от плечевого шва до пояса куртки. На центральных частях полочек расположены нагрудные накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на одну ленту-контакт. Клапаны нагрудных карманов входят в шов притачивания кокеток. Под клапаном нагрудного кармана левой полочки расположена петля из репсовой ленты для бейджа. В нижний край левого нагрудного кармана (со стороны проймы) в шов вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел». Клапаны карманов с втачным уголком со стороны борта, выполненным из отделочной ткани. В швах притачивания боковых частей полочки с центральными, оформлены нижние карманы. Вход в карманы ограничен горизонтальными закрепками. На изнаночной стороне левой полочки (на мешковине нижнего бокового кармана по лекалам) настрочена этикетка ФИО.

Рукава втачные, трехшовные. Рукава состоящие из трех частей: передняя, локтевая, центральная. На локтевую часть настрочены налокотники. Центральная часть рукава выполнена из отделочной ткани. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной, отложной.

В горловину куртки вставляется основная этикетка и вешалка.

В левый боковой шов куртки с изнанки вставляется запасной лоскут ткани.

Полукомбинезон прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на две петли и пуговицы и боковой застёжкой на две петли и пуговицы в левом боковом шве.

Полукомбинезон с притачной грудкой и поясом. Грудка с накладным карманом и клапаном, застёгивающимся на две ленты- «контакт».

Передние половинки полукомбинезона с боковыми накладными карманами с наклонным входом. Вход в карман обработан обтачкой и ограничен горизонтальной закрепкой в верхней части кармана и перпендикулярной входу в карман - в нижней части. На передние половинки настрочены  накладки в области колен.

Задние половинки полукомбинезона с цельнокроеной спинкой. На правой задней половинке настрочен накладной карман для инструментов. С изнаночной стороны задних половинок в области талии настрочена кулиса с внутренней эластичной лентой для прилегания изделия по фигуре.

Низ полукомбинезона, верхние срезы карманов  обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

По низу полукомбинезона в области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

К нижнему срезу обтачки спинки настрочена этикетка основная.

С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).