ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87474553

ГОСТ Р 53734.4.9-2012 (МЭК 61340-4-9:2010) «Электростатика. Часть 4.9. Методы испытаний для прикладных задач. Одежда».

ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования (Издание с Поправкой)».

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм антистатический Эксперт-Ойл НМВО (тк.Смесовая,255/Оксфорд) п/к, т.синий/черный																											Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Токарева А.Р.

Рис.1. Эскиз Костюм антистатический Эксперт-Ойл НМВО (тк.Смесовая,255/Оксфорд) п/к, т.синий/черный,  куртка.

Вид спереди.

Рис.2. Эскиз Костюм антистатический Эксперт-Ойл НМВО (тк.Смесовая,255/Оксфорд) п/к, т.синий/черный,  куртка.

Вид  сзади.

Рис.3. Эскиз Костюм антистатический Эксперт-Ойл НМВО (тк.Смесовая,255/Оксфорд) п/к, т.синий/черный, полукомбинезон.

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм антистатический Эксперт-Ойл НМВО (тк.Смесовая,255/Оксфорд) п/к, т.синий/черный  предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с  ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования»,   ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»,  ГОСТ Р 53734.4.9-2012 (МЭК 61340-4-9:2010) «Электростатика. Часть 4.9. Методы испытаний для прикладных задач. Одежда».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц, четыре расположены на супатной застёжке и одна сквозная по верху борта. По талии проложена внутренняя кулиса.

Полочки двухслойные. На полочках расположены один нагрудный и два нижних накладных кармана с клапанами, застёгивающимися на  ленту -«контакт». Нижние срезы боковых карманов  уходят в подгибку низа, боковые срезы – в боковые швы.  В верхней части полочек настрочены СОП.

Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край  нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки).

В подгибку  верхнего кармана  вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа.

С изнаночной стороны левой полочки расположена этикетка ФИО (под нижним карманом).

Cпинка на двухслойной кокетке, под которой настрочена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50 мм. В шве настрачивания кокетки обработаны два вентиляционных отверстия.

Рукава втачные, двухшовные.  По низу рукавов проложена СОП и настрочены паты, застёгивающиеся на ленту-контакт.

Воротник втачной отложной. На верхний воротник по отлёту настрочена планка.  К нижнему воротнику на петли и пуговицы крепится капюшон.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

В горловину вставлена вешалка из основной ткани и основная этикетка.

Полукомбинезон (далее п/к) прямого силуэта с застёжкой на две петли и пуговицы в левом боковом шве, застежка-гульфик на две петли и пуговицы.

П/к с притачной грудкой и поясом. Грудка с накладным карманом и клапаном, застёгивающимся на две ленты- «контакт». С изнаночной стороны грудки настрачивается этикетка ФИО под накладной карман.

Передние половинки двухслойные. На передних половинках расположены боковые накладные карманы с наклонным входом.

Задние половинки п/к с цельнокроеной спинкой. Спинка с кулисой и внутренней эластичной лентой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре. Задние половинки усилены в области сидения и низа.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.

В области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.