ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87472329, 87472328, 87472327

# ГОСТ 12.4.303-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

ТР/ТС 019/2011

Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), черный/оранжевый,

артикул 87472329

Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), черный/васильковый,

артикул 87472328

Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), т.синий/васильковый,

артикул 87472327

Коэффициент сложности 2

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Прибылова М.А.

Рис.1. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),

вид спереди.

Черный/Васильковый

Рис.2. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),

вид сзади.

Черный/Васильковый

Рис.3. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),

вид спереди.

Т.синий/Васильковый

Рис.4. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),

вид сзади.

Т.синий/Васильковый

Рис.5. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),

вид спереди.

Черный/Оранжевый

Рис.6. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),

вид сзади.

Черный/Оранжевый

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

# Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд) предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

ТР/ТС 019/2011

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, утепленная ветрозащитная планка от верхней части воротника стойки до низа куртки, застегивается на пять лент-контакт. С притачной подкладкой на кулисе по линии талии и напульсниками из ткани подкладки на рукаве.

Полочка состоит из кокетки из отделочной ткани и нижней части из основной, СОП 50мм настрочен выше шва притачивания кокетки на 5мм. На полочках расположены два нижних прорезных кармана с утепленной листочкой из отделочной ткани. На расстоянии 20 см от низа изделия в правый боковой шов вшивается этикетка флажок Факел.

Спинка состоит из нижней части из основной ткани и кокетки из отделочной ткани, на которую настрочен СОП 50мм, выше шва притачивания кокетки на 5мм.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 25мм.

Воротник втачной, стойка. Нижняя часть стойки из флисовой ткани продублирована утепляющей прокладкой. Верхняя часть из основной ткани продублирована утепляющей прокладкой. Застежка молния вставлена до верхнего среза стойки. Отлет стойки отстрочен на 5-7мм от края. В горловину с внутренней стороны вставлена основная этикетка и вешалка из ткани верха.

Рукава втачные. Состоят из двух частей. Верхней и нижней. Верхняя часть состоит из трех частей: центральной и двух боковых. Центральная часть из отделочной ткани. Верхняя часть снизу заканчивается настроченным СОП 50мм, выше шва притачивания нижней части на 5мм. Нижняя часть рукава притачивается к верхней, шов притачивания отстрочен по нижней части. Низ рукава обработан швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 25 мм.

Подкладка утеплённая притачная с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен нагрудный накладной карман из ткани верха, застегивающийся на одну ленту контакт. На карман настрочена этикетка  ФИО STANDART. Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах. На уровне талии настрочена кулиса, в которую вставлен шнур, выходящий через боковые вырезы настрочной кулисы, который фиксируется на однодырочный фиксатор и концевик.

Подкладка рукава с притачной нижней частью, в шов притачивания которой вставлена надставка из ткани подкладки с резинкой ткацкой для фиксации на кисти.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. Мешковина кармана крепится к подборту.