ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 21279000

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

Костюм Комбат (брюки), КМФ НАТО

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Заец Е.А.

Рис. 1. Эскиз Костюм Комбат (брюки), КМФ НАТО. Куртка.

Вид спереди и сзади.

Рис. 2. Эскиз Костюм Комбат (брюки), КМФ НАТО. Брюки.

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм Комбат предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной (потайной) застёжкой на пять петель и пуговиц (первая петля и пуговица у верха борта – сквозные). В горловину куртки вставлены основная этикетка и вешалка. Для прилегания куртки по фигуре по талии с изнаночной стороны настрочена кулиса, в которую вставлен шнур с фиксаторами.

Полочки на кокетках. На полочках расположены нагрудные и нижние накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на ленту «контакт»: нагрудные карманы на один участок, нижние на два участка. Верхний срез клапанов нагрудных карманов входит в шов притачивания кокеток. В нижний край левого нагрудного кармана в передний (со стороны застёжки) шов вставлена тканая этикетка-флажок Факел. В шов притачивания кокетки левой полочки под клапан вставлена петля для бейджа из репсовой ленты. С изнаночной стороны левой полочки под нижним накладным карманом расположена этикетка ФИО. Боковой срез нижних карманов входит в боковой шов куртки, нижний срез входит в подгибку низа куртки.

Рукава втачные, двухшовные. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

Воротник втачной, отложной.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта с застёжкой «гульфик» на две пели и пуговицы. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом (вход в карман обработан обтачкой). На левую переднюю половинку брюк под накладным карманом настрочена этикетка ФИО.

На передние половинки с переходом на задние половинки настрочены накладные карманы с объемом со стороны передних половинок. Накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на два участка ленты «контакт».

Задние половинки брюк с талевыми вытачками. На правой задней половинке брюк настрочен накладной карман.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

В шов притачивания пояса, с изнаночной стороны вставлена основная этикетка.