ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

87480258 Костюм зимний женский Фаворит-Мега (Протек, 240) п/к, черный/красный/серый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Онучина О.А.

Рис. 1. Эскиз Костюм зимний женский Фаворит-Мега (тк.Протек,240) п/к, черный/красный/серый. Куртка, вид спереди и сзади.

Рис. 2. Эскиз Костюм зимний женский Фаворит-Мега (тк.Протек,240) п/к, черный/красный/серый. Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Рис. 3. Эскиз Костюм зимний женский Фаворит-Мега (тк.Протек,240) п/к, черный/красный/серый. Капюшон.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Костюм по размерам должен изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31396-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний женский Фаворит-Мега состоит из куртки и полукомбинезона, предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния» и утепленную ветрозащитную планку застёгивающеюся на четыре ленты–контакт. Ветрозащитная планка настрачивается от линии втачивания воротника до низа изделия. Куртка с притачной утепленной подкладкой, со съёмным утеплённым капюшоном.

Полочки на кокетках. Кокетки состоят из двух частей, нижней из основной ткани и верхней (цельнокроенной с кокеткой спинки) из контрастной ткани, простеганной вертикальными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах. По линии стачивания кокетки с нижней частью полочки настрочен СОП 50 мм. Нижняя часть полочки состоит из двух частей: центральной из основной ткани и бочка из отделочной ткани.

Полочки с верхними накладными фигурными карманами, застегивающимися на фигурные клапаны с лентой-контакт. Клапаны верхними срезами входят в шов притачивания кокетки. В вертикальный шов притачивания верхнего кармана на левой полочке вставлена этикетка флажок «Факел» по насечкам в лекалах. В нижний шов притачивания накладного кармана правой полочки вставлена пата из контрастной ткани с металлическим полукольцом.

В нижней части рельефного шва, соединяющего центральную часть с бочками, расположены внутренние карманы с вертикальным входом, застегивающимися на молнию. Вход в карман оформлен фигурной втачной листочкой из отделочной ткани.

Спинка на кокетке из контрастной ткани, на шов притачивания кокетки настрочен СОП 50мм. Средняя часть спинки из трех частей: центральной из основной ткани и бочков из отделочной ткани. По спинке в области талии проложена резинка ткацкая в кулисе с изнаночной стороны. Нижняя часть спинки с фигурным отлетом из основной ткани. Низ обработан обтачкой.

Рукава втачные, состоят из верхней части из контрастной ткани и нижней части из основной ткани, на шов стачивания верхней и нижней части настрочен СОП 50мм. В боковых частях рукава фигурные вставки из отделочной ткани. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 25мм. На подкладку рукава настрочен трикотажный напульсник.

Воротник втачной, стойка. В шов стачивания верхнего воротника и кокеток вставлена планка для пристегивания капюшона с одной частью тесьмы молния. В шов втачивания нижнего воротника и утепленной подкладки вставляется вешалка и основная этикетка.

Капюшон утепленный, состоит из центральной и боковых частей. Капюшон пристёгивается к куртке на тесьму «Молния», регулируется по лицевому вырезу шнуром с двухдырочными фиксаторами, выходящим через люверсы. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт.

Верхняя часть капюшона с регулировочной патой фиксируется на ленту-контакт. Отделочная строчка по лицевому вырезу идет на 1-2 мм от края и на 25 мм от первой строчки.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен верхний накладной карман из основной ткани, застегивающийся на ленту-контакт, на карман настрочена этикетка ФИО.

Рукава подкладки одношовные. В нижней части настрачивается трикотажный напульсник в соответствии с разметкой в лекалах.

Утеплитель с подкладкой простёганы вертикальными параллельными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах. В левый боковой шов подкладки вставляются запасные лоскуты основной, отделочной, контрастной ткани.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи держателей. Мешковина нижнего кармана крепится к припуску подборта. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Полукомбинезон с центральной застёжкой на тесьму «молния» с надставкой в среднем шве передних половин. Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой, простеганной в соответствии с разметкой в лекалах.

Передние половинки полукомбинезона с отрезной грудкой. На правой грудке расположен прорезной карман с листочкой. Карман на молнии с наклонным входом. Передние половинки полукомбинезона с боковыми карманами с наклонным входом. Бочок кармана выполняется из отделочной ткани. Вход в карман ограничен закрепками (в верхней части закрепка расположена горизонтально, в нижней части входа в карман - перпендикулярно входу). Передние половинки с усилительными накладками в области колена из отделочной ткани. Нижний срез накладки вставляется под СОП 50 мм настроченной в районе голени.

Высота сиденья регулируется бретелями с открытыми участками помочной резинки и фастексами.

Задние половинки полукомбинезона с цельнокроенной спинкой. В области талии на всю ширину спинки настрочена ткацкая резинка для прилегания изделия по фигуре. На задней правой половинке расположен накладной карман фигурной формы. В районе голени настрочен СОП шириной 50мм.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25 мм. По низу шаговых швов на передние и задние половинки настрочены фигурные усилители из отделочной ткани.

Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах.

В средний шов задних половин подкладки вставлена основная этикетка.

На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО (см. схему).