Описание внешнего вида модели

Халат Магнолия изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат прямого силуэта длиной ниже колена с центральной застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочки с вертикальными рельефами. Боковые части полочек с отрезными кокетками, в шов притачивания которых вставлен отделочный кант. На полочках располагаются нижние накладные карманы. Один край накладного кармана входит в рельефный шов полочки, другой край – в боковой шов. Верхний срез боковых карманов обработан обтачкой. В шов обтачивания верхнего среза боковых карманов вставлен отделочный кант. На левой полочке располагается нагрудный накладной карман, одна сторона которого входит в рельефный шов полочки. Верхний срез нагрудного кармана обработан швом вподгибку с открытым срезом.

Спинка со средним швом. Регулировка объема талии вшивным поясом на спинке, фиксирующимся на одну пуговицу.

Воротник отложной «английский». В горловину вшита размерная этикетка и вешалка из ткани верха.

Низ рукавов и низ изделия обработаны швом вподгибку с закрытым срезом.

Рукава длинные втачные одношовные.

В левый боковой шов вставлена этикетка по уходу за изделием и запасной лоскут с запасной пуговицей.