ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87468319

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

ТР ТС 019/2011

Полукомбинезон Лидер (тк.Балтекс,210), т.серый/св.серый

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Онучина О.А.

Токарева А.Р.

Рис. 1.   Эскиз полукомбинезон  «Лидер». Вид спереди.

Рис. 2. Эскиз полукомбинезон  «Лидер». Вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Раскладку производить на лицевой стороне материала.

Описание внешнего вида модели

Полукомбинезон мужской летний «Лидер» предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Полукомбинезон прямого силуэта с передней застежкой на тесьму- молния и боковой (в левом шве) застежкой на тесьму -молния и пуговицу на поясе.

Передняя часть полукомбинезона с притачной грудкой, с поясом и двумя шлевками. Грудка с кокеткой, в шов притачивания которой вставлен клапан нагрудного кармана и светоотражающий кант. На грудке расположен накладной карман с клапаном, застегивающимся на две ленты-контакт.  Тканая этикетка «Факел» вставлена в шов настрачивания нагрудного кармана (со стороны правой проймы). На изнаночной стороне грудки под накладным карманом (согласно разметке в лекалах) настрачивается этикетка ФИО. Передние половинки полукомбинезона выполнены из двух частей: верхней и нижней. В верхней части располагаются боковые накладные карманы с объемом по переднему срезу. В шов стачивания верхней и нижней частей вставлен светоотражающий кант и наколенник. Наколенник фигурной формы с четырьмя вытачками.

Задние половинки полукомбинезона с притачной спинкой, с поясом и двумя шлевками. Внутри пояса между шлевок проложена эластичная тесьма.  Задние половинки полукомбинезона состоят из двух частей: верхней и нижней. Верхние части – с кокетками. В шов притачивания кокеток вставлен клапан накладных карманов. На верхних частях располагаются накладные карманы фигурной формы с объемом по боковым срезам и клапанами, застегивающимися на одну ленту контакт. В шов стачивания верхней и нижней части задних половинок вставлен светоотражающий кант.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Низ полукомбинезона и верхний срез накладных карманов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.