ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87476478

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

Костюм зимний Виват (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный/красный

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Заец Е.А.

Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Виват (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный/красный, куртка. Вид спереди

Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Виват (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный/красный, куртка. Вид сзади

Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Виват (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный/красный, полукомбинезон. Вид спереди.

Рис. 4. Эскиз Костюм зимний Виват (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный/красный, полукомбинезон. Вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Виват предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм Виват состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния» и утеплённой ветрозащитной планкой с перекантом. Нижняя планка из отделочной ткани. Куртка с притачной утепленной подкладкой и со съёмным утеплённым капюшоном. В горловину вставлена вешалка из ткани верха (см. спецификацию деталей кроя) и основная этикетка.

Полочки на кокетках из отделочной ткани. На кокетки настрочен кант и светоотражающая полоса (далее СОП) 50 мм. Полочки с рельефным швом. Центральная часть полочек состоит из двух деталей: верхней и нижней. На правой верхней центральной части полочки расположен прорезной карман с молнией и карман-окошко для бейджа, застегивающийся на ленту-контакт. На левой верхней центральной части полочки расположен накладной карман с двумя зональными делениями. Накладной карман левой полочки боковым срезом входит под планку. Большое зональное деление левого нагрудного кармана со складками для хранения рации и клапаном, застегивающимся на ленту-контакт. Верхний срез клапана входит в шов притачивания кокетки полочки. В нижний край бокового среза левого накладного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел».

Нижние центральные части полочки с кантом. В рельефном шве расположен карман с молнией. По линии талии настрочена СОП 50 мм.

Спинка на кокетках из отделочной ткани. На кокетки настрочен кант и светоотражающая полоса (далее СОП) 50 мм. Спинка с рельефными швами.

Рукава втачные, трехшовные. Передняя и локтевая часть рукава из отделочной ткани. На рукава настрочена СОП 50 мм. В передней шов рукава вставлена пата из отделочной ткани. Низ рукава обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 25 мм.

Воротник втачной, стойка. Нижний воротник выполнен из флиса. В шов притачивания верхнего воротника и основного изделия вставлена планка с одной частью тесьмы «молния».

Капюшон утеплённый состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. Центральная часть из отделочной ткани с патой, застегивающейся на ленту-контакт для регулировки капюшона по объему. По лицевому вырезу капюшона в кулиске проложен шляпный шнур, выходящий через люверсы. Шляпный шнур регулируется при помощи двухдырочных фиксаторов. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты-контакт. Жесткая часть ленты-контакт настрачивается на лицевую сторону правой подбородочной части капюшона насквозь. Мягкая часть настрачивается на обтачку левой подбородочной части капюшона (не насквозь).

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настрочен накладной карман, застёгивающийся на одну ленту-контакт. На внутренний карман настрочена этикетка ФИО. Подкладка с внутренней кулисой по линии талии. Шнур кулисы выходит через люверсы в подбортах. Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней, между которыми вставлен трикотажный напульсник. В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи отрезка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму «молния». Передние и задние половинки состоят из двух частей: верхней и нижней. Нижняя часть из отделочной ткани. На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО.

Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонным входом. На нижний срез карман настрочена усиливающая накладка из отделочной ткани. На нижнюю часть передних половинок настрочена СОП 50 мм согласно разметки лекал.

По спинке по линии талии настрочена внутренняя эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре. По шву стачивания верхней и нижней части задней половинки настрочена СОП 50 мм.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Низ полукомбинезона обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 25мм.