ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468318, 87476974

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

87468318 Комбинезон Специалист NEW (тк.Смесовая/Оксфорд), т.синий/васильковый

87476974 Комбинезон Специалист NEW (тк.Смесовая/Оксфорд), т.серый/серый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Заец Е.А.

Рис. 1 Эскиз Комбинезон Специалист NEW (тк.Смесовая/Оксфорд), т.синий/васильковый. Вид спереди.

Рис. 2 Эскиз Комбинезон Специалист NEW (тк.Смесовая/Оксфорд) т.синий/васильковый. Вид сзади

Рис. 3 Эскиз Комбинезон Специалист NEW (тк.Смесовая/Оксфорд), т.серый/серый. Вид спереди.

Рис. 4 Эскиз Комбинезон Специалист NEW (тк.Смесовая/Оксфорд), т.серый/серый. Вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Комбинезон Специалист NEW предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических истираний, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Комбинезон прямого силуэта с передней центральной застёжкой на тесьму «молния» с планкой, которая фиксируются на три участка ленты «контакт». Комбинезон отрезной по линии талии, с поясом и внутренней эластичной тесьмой по центру спинки, с четырьмя шлевками.

Полочки и спинка комбинезона с кокетками. На полочках комбинезона два накладных кармана. В швах кокетки полочки располагаются клапаны, фиксирующиеся на один участок ленты «контакт». Под клапан верхнего кармана левой полочки вставлена репсовая лента для петли под бейдж. На левом кармане в шов настрачивания (со стороны бокового шва) вставляется этикетка тканая Факел. На левой полочке с изнаночной стороны под нагрудным карманом настрачивается этикетка ФИО. В шве кокетки спинки заложены две складки. В подмышечной области на полочках и спинке располагаются петли для вентиляции.

Рукава втачные и состоят из центральной части, передней и локтевой. На локтевые части настрачивается налокотник из усиленной ткани с вытачкой по локтевым швам. Рукава заканчиваются притачной манжетой, которая состоит из двух частей: под резинку и без резинки.

Воротник стойка. По шву втачивания нижнего воротника вставлена вешалка из ткани верха и этикетка основная.

На передних половинках комбинезона карманы с клапанами, которые фиксируются на два участка ленты «контакт». Карманы настрачиваются на переднюю половинку до клапанов, ниже клапанов карманы по срезу борта и нижнему срезу отлетные. Верхний срез отлетных карманов вставляется под пояс. По боковым швам отлетные карманы входят в боковой шов. В области колена настрочены фигурные наколенники из усиленной ткани с вытачками.