ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ № 87474485, 87474488, 87474483

к  ГОСТ 12.4.303-2016  «Одежда специальная для защиты от пониженных

температур. Технические требования».

87474485 Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), т.серый

87474488 Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп),

Васильковый

87474483 Жилет утепленный с капюшоном Респект (тк.Виндстоп),          черный

Согласовано:

Руководитель дизайн-бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Богатырева Е.А.

20.декабря 2021г.

Рис. 1. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), т.серый. Вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), т.серый. Вид сзади.

Рис. 3. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), васильковый.

Вид спереди.

Рис. 4. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), васильковый. Вид сзади.

Рис. 5. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), черный.

Вид спереди.

Рис. 6. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), черный. Вид сзади.

Рис.7. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп),

васильковый. Капюшон вид спереди, сзади, сбоку.

Рис.8. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), т.серый. Капюшон вид спереди, сзади, сбоку.

Рис.9. Эскиз Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), черный. Капюшон вид спереди, сзади, сбоку.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Жилет утеплённый с капюшоном Респект (тк. Виндстоп), предназначен для защиты от пониженных температур, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016  «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Жилет утеплённый прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния».

Полочки с двумя нижними прорезными карманами с наклонным входом с застёжкой на тесьму – «молния» и одним верхним на левой полочке с вертикальным входом параллельным краю борта и с застежкой на тесьму «молния».

Спинка удлиненная с закругленной линией низа.

В правый боковой шов вставлена этикетка-флажок Факел (см. эскиз).

Воротник–стойка с планкой и тесьмой «молния» для пристегивания капюшона. Центральная застёжка «молния» входит в воротник.

В горловину вставлена этикетка основная и вешалка.

Подкладка из флиса. На подкладку левой полочки нашит внутренний карман с застежкой на один участок ленты-контакт. На внутреннем накладном кармане подкладки левой полочки настрочена этикетка ФИО.

Утеплитель - один слой скрепляется с деталями верха и простеган горизонтальными строчками в соответствии с разметкой в лекалах, второй слой крепится к деталям подкладки и простеган вертикальными строчками в соответствии с разметкой в лекалах.

В левый боковой шов подкладки вшит запасной лоскут ткани.

Капюшон пристегивается на тесьму «молния» по шву втачивания воротника. Лицевой вырез капюшона стягивается на шнур, продетый через два люверсы, с двухдырочным фиксатором. В готовом изделии подкладка капюшона скрепляется с тканью верха по центру швов стачивания центральной части с боковыми. Дополнительной строчкой скрепляются припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротника.