ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468871, 87477033

к ГОСТ 12.4.280-2014  «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

87468871 Полукомбинезон мужской PROFLINE SPECIALIST (тк.Смесовая,240), т.синий

87477033 Полукомбинезон мужской PROFLINE SPECIALIST (тк.Смесовая,240), т.серый

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Ключникова И.А.

Технолог: Онучина О.А.

Токарева А.Р.

Рис. 1. Эскиз Полукомбинезон мужской PROFLINE SPECIALIST,  т.синий,

вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Полукомбинезон мужской PROFLINE SPECIALIST,  т.синий,

вид сзади.

Рис. 3. Эскиз Полукомбинезон мужской PROFLINE SPECIALIST, т.серый,

вид спереди.

Рис. 4. Эскиз Полукомбинезон мужской PROFLINE SPECIALIST, т.серый,

вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) полукомбинезона (далее п/к), должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Полукомбинезоны по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |
| --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |
| 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |

Описание внешнего вида модели

Полукомбинезон мужской PROFLINE SPECIALIST предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических истираний, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных     загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Полукомбинезон прямого силуэта с передней застёжкой-гульфик на тесьму- «молния».

Полукомбинезон с притачной грудкой, спинкой и поясом, с двумя шлёвками на передней части и тремя на задней. В поясе в области боковых швов проложена резинка.

Грудка с двумя накладными карманами с клапанами, застегивающимися на ленту «контакт». На клапан левого кармана грудки настрачивается две полосы репсовой ленты контрастного цвета. Между двумя накладными карманами грудки настрачивается дополнительный карман. Над накладными карманами вдоль верхнего края грудки находится прорезной карман с молнией. С изнаночной стороны грудки настрачивается этикетка ФИО.

Тканная этикетка PROFLINE вставляется в шов настрачивания правого накладного кармана грудки.

Спинка выполнена из сетки, срезы которой обработаны обтачками из основной ткани.

Передние половинки делятся на верхнюю и нижнюю части, в шов стачивания которых вставляется контрастный кант и клапан с контрастной отделкой (боковые стороны клапана втачиваются в боковой и шаговый шов полукомбинезона).

На передние половинки настрачиваются накладные карманы, фигурный вход в карман обработан притачной обтачкой. На боковой карман настрачивается малый накладной карман с зональным делением и с усилением по нижнему краю.

Нижняя часть передней половинки состоит из двух продольных деталей и на ней (в области колена) располагается накладной карман из усиленного материала для защитной накладки на колено. По боковым срезам кармана располагается по 2 вытачки для объема.

Задние половинки на кокетках, в шов притачивания которых вставлен контрастный кант. На задних половинках располагаются накладные карманы с объемом по одной вертикальной стороне (со стороны бокового шва). Входы в задние карманы закрывают клапана с отделкой из контрастной ткани, застегивающиеся на ленту «контакт», верхний срез клапанов входит в шов притачивания кокетки. Под нижний шов правого накладного кармана вставляется верхний край узкого кармана для инструмента с наклонным входом, который также расположен на задней правой половинке. На карман для инструментов настрачивается малый карман с усилением по нижнему краю. Боковой срез узкого кармана для инструментов входит в боковой шов полукомбинезона.

Низ задних половинок отрезной и состоит из двух продольных деталей.

На нижние боковые детали передних и задних половинок наносится светоотражающая сегментированная термоклеевая лента в виде двух наклонных полос. Инструкция по нанесению расположена в Приложении 1.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной тесьмы со стороны спинки п/к.